ЗАДАЧА № 5

Определение выбросов вредных веществ из окрасочной и сушильной камер вентиляционной системой при окраске крупногабаритных деталей в цехах по ремонту подвижного состава и оценка эколого-экономического ущерба.

Валовое выделение i-го летучего компонента в процессе окраски, т/год

(5.2)

Валовое выделение i-го компонента в процессе сушки

(5.3)

Если в окрасочном материале и в растворителе содержатся летучие компоненты, не содержащиеся одновременно в краске и в растворителе (как в задании по рассматриваемому примеру), то в формулах (5.2) и (5.3) один из членов равен нулю.

В формулы (5.2) и (5.3) входят следующие величины:

Мкр , Мраств – количества краски и растворителя, израсходованные за год (т/год).

- доли i-го количества в летучей части краски и растворителя %.

В соответствии с заданием рассматриваемого примера:

Летучая часть краски МЛ12 содержит:

- бутиловый спирт - =10%

- уайт-спирит - =90%;

Летучая часть растворителя №649 содержит:

- ксилол - =50%

- этилцеллозольва - =30%

- изобутиловый спирт - =20%.

При использовании других красящих материалов и растворителей следует использовать технические характеристики в соответствии с их паспортными данными.

- доля растворителя, используемая за время окраски и сушки изделия, зависящая от способа окраски:

|  | ,% | ,% |
| --- | --- | --- |
| Пневматическое распыление Безвоздушное нанесение краски Пневмоэлектростатическое окрашивание Электростатическое окрашивание | 25 23 20 50 | 75 77 80 50 |

Оценка эколого-экономического ущерба проводится с использованием формулы

(руб/год)			(5.5)

где - базовая ставка для выброса 1 т вредного вещества. Для выбросов, рассматриваемых в данном примере, базовые ставки принимаются (на 2003 г.)

| Бутиловый спирт | 21 руб/т |
| --- | --- |
| Уайт-спирит | 2,5 руб/т |
| Ксилол | 11,2 руб/т |
| Этилцеллозольва | 21 руб/т |
| Изобутиловый спирт | 21 руб/т |

- коэффициент экологической значимости региона (табл.4.2)

ЗАДАЧА № 5

Определение выбросов вредных веществ из окрасочной и сушильной камер вентиляционной системой при окраске крупногабаритных деталей в цехах по ремонту подвижного состава и оценка эколого-экономического ущерба.

| № вар-та | Мкр | Мраств | Способ окраски |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | пневматическое распыление |
| 2 | 9 | 3,5 | безвоздушное нанесение |
| 3 | 10 | 4 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 4 | 11 | 4,5 | электростатическое окрашивание |
| 5 | 12 | 5 | пневматическое распыление |
| 6 | 13 | 5,5 | безвоздушное нанесение |
| 7 | 14 | 6 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 8 | 15 | 6,5 | электростатическое окрашивание |
| 9 | 16 | 7 | пневматическое распыление |
| 10 | 17 | 7,5 | безвоздушное нанесение |
| 11 | 18 | 8 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 12 | 19 | 8,5 | электростатическое окрашивание |
| 13 | 20 | 9 | пневматическое распыление |
| 14 | 8 | 3,5 | безвоздушное нанесение |
| 15 | 9 | 4 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 16 | 10 | 4,5 | электростатическое окрашивание |
| 17 | 11 | 5 | пневматическое распыление |
| 18 | 12 | 5,5 | безвоздушное нанесение |
| 19 | 13 | 6 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 20 | 14 | 6,5 | электростатическое окрашивание |
| 21 | 15 | 7 | пневматическое распыление |
| 22 | 16 | 7,5 | безвоздушное нанесение |
| 23 | 17 | 8 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 24 | 18 | 8,5 | электростатическое окрашивание |
| 25 | 19 | 9 | пневматическое распыление |
| 26 | 20 | 9,5 | безвоздушное нанесение |
| 27 | 8 | 4 | пневмоэлектростатическое окрашивание |
| 28 | 9 | 4,5 | электростатическое окрашивание |
| 29 | 10 | 5 | пневматическое распыление |
| 30 | 11 | 5,5 | безвоздушное нанесение |